- 材料化学成分测试

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合金成分测试 钢铁材料 铝合金 铜合金 纯铜、铍铜、粉末高速钢 | 激光火花直读光谱分析 |  |
|  | 碳、硫分析仪 |  |
|  | 氧、氮分析仪 |  |
|  | ICP 分析 |  |
|  | 原子吸收光谱分析 |  |
|  | RoHS检测 |  |
| 镀层成分测试 | 镀层成分（镀层厚度） | 常用于检测PVD等涂层 |
| 微区成分分析 | 扫描电镜能谱分析 |  |
| 塑胶材质检定 | 红外定性定量分析 |  |
|  | 异物分析 |  |
| 溶液化学性能 | 液体酸碱度 |  |

- 材料力学性能测试

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬度测试 | 布氏硬度 | 按照国标或ASTM标准进行各项检测 |
|  | 洛氏硬度 |  |
|  | 维氏硬度 |  |
|  | 里氏硬度 |  |
|  | 邵氏硬度 |  |
| 冲击测试 （缺口、无 缺口） | 室温冲击 |  |
|  | 低温冲击（-70℃以上） |  |
| 其它力学性能测试 | 压缩试验 | 力学性能测试还包括非标样品的测试，例如样 品所能承受的最大拉力 |
|  | 弯曲试验 |  |
|  | 扭转实验 |  |
|  | 室温拉伸 |  |
|  | 高/低温拉伸 |  |
|  | 杯突试验 |  |
|  | 高温蠕变 |  |
|  | 单向拉压疲劳试验 |  |
|  | 热作模具钢热疲劳 |  |

- 显微组织及失效分析

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 金相组织分析 测试 | 晶粒度 | 可按照国标或ASTM标准进行各项检测 |
|  | 宏观及微观偏析 |  |
|  | 纯净度 （非金属夹杂物） |  |
|  | 原始退火组织 |  |
|  | 热处理组织 |  |
|  | 表面渗层（渗氮渗碳、氧化） |  |
|  | 表面缺陷（脱碳、腐蚀） |  |
|  | 定量金相（第二相含量分析） |  |
| 扫描电镜SEM 显微组织分析 | 第二相、颗粒、涂层等 EDS能谱成分分析 |  |
|  | 失效断口微观分析 |  |
|  | 腐蚀缺陷分析 |  |
|  | EBSD 相分析 |  |
|  | EBSD 织构分析 |  |
| X射线衍射分析 XRD | 物相鉴定 |  |
|  | 第二相含量分析 |  |
|  | 残余应力测试 |  |
|  | 织构测试 |  |
| 失效分析 | 包含材质分析、断口分析、金相组织分析 、力学性能分析等 |  |

- 材料物理性能及耐腐蚀性能测试

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材料物理性能 | 固体材料室温密度测试 |  |
|  | 弹性模量/损耗模量 | 室温 ~ 550℃ |
|  | 热膨胀系数 | -70℃~1300℃ |
|  | 玻璃化转变温度/熔点/氧化诱 导时间（温度） | -150~550℃ |
|  | 热失重/树脂含量/填充料含量 | 室温~900℃ |
|  |  | 等温扫描 |
| 材料耐腐蚀/ 抗老化性能测试 | 盐雾腐蚀试验 | 小盐雾尺寸：600×400×450mm 大盐雾箱尺寸：1450×820×450mm |
|  | 紫外老化试验 | 样品尺寸：75×150*2mm（厚），可放 12个样品 |
|  | 氙灯老化试验 | 箱内有效尺寸 900×900×900mm |

五、材料内外部缺陷无损检测

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工业 CT 450 KV | 轻金属内部夹杂物 |  |
|  | 压铸件气孔、疏松 |  |
|  | 注塑件内部缺陷、密度测量 |  |
|  | （薄）模具内裂纹 |  |
|  | 电路板 SMT 质量测试 |  |
|  | 电子产品装配缺陷 |  |
| 无损检测 | 超声检测 |  |
|  | 渗透检测 |  |
|  | 磁粉检测 |  |
|  | 射线检测 |  |
| 表面质量 | 粗糙度检测 |  |
|  | 光泽度 | 样品表面平整，面积大于 15×60mm 的长条 |
|  | 颜色变化 | 样品表面平整，面积大于 ϕ30mm |

六、精密测量及三维重构

| 类别 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 精密测量 | 线性尺寸公差 | 超高精度三坐标测量机：精度可达0.3μm 大型龙门测量机 三坐标测量机 全自动影像测量仪 |
|  | 角度尺寸公差 |  |
|  | 形位公差（直线度、平面度、圆柱度、 圆度、平行度、垂直度、倾斜度、同轴 度、对称度、位置度、圆跳动、全跳动、 线轮廓度） |  |
| 逆向工程 | 产品三维逆向扫描 |  |
| 工业CT | 产品内外部尺寸测量 |  |
|  | 产品尺寸偏差测量 |  |
|  | 装配精准度测量。 |  |